Dąbrowa Zielona , dnia 24.07.2015r

Zmiana SIWZ
                                            Przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej – w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii”

Znak sprawy: 271.I.4.2015

Numer ogłoszenia: 174706-2015 , data zamieszczenia 13.07.2015
Zamawiający informuje , że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.  Jaki jest rodzaj poszycia dachowego poszczególnych dachów wyznaczonych do montażu instalacji?
2. Jaka jest odległość od planowanej instalacji PV na wyznaczonej połaci dachu do miejsca włączenia do instalacji istniejącej prądu zmiennego?
3. Gdzie znajduje się punkt przyłączenia do istniejącej sieci elektrycznej (w granicy działki , w budynku , na zewnętrznej ścianie)?                                     
4. Zamawiający jest proszony o potwierdzenie , że na potrzeby instalacji należy zamontować takie typoszeregi falowników – zgodnie z PFU
- jednofazowe o mocy odpowiednio 1,5 kW , 2kW , 2,5 kW , i nie ma odstępstwa od tych mocy,
- trójfazowe 3,7 kW i 3,0 kW , nie ma odstępstwa od tej mocy
- jednocześnie spełniające parametry podane w PFU?
5. Zamawiający jest proszony o wytłumaczenie , czy w obiekcie oznaczonym numerem porządkowym 53 w PFU , wymagane jest zamontowanie 14 sztuk paneli PV , ponieważ połać południowa dachu nie zmieści tej ilości paneli PV o mocy każdy 250 Wp  przy założonych w PFU wymiarach paneli?
6. Prosimy o uzasadnienie faktu przewymiarowania mocy ogniw PV 4,5 kWp do mocy falownika w układzie trójfazowym 3,7 kW dla ilości 18 sztuk paneli – dotyczy obiektu nr 32 i 33 w PFU, przemiarowanie przekracza 20% , a przy założeniu , że wszystkie panele PV mają dodatnią tolerancję mocy to przemiarowanie osiągnie 127%.
7. Prosimy o wytłumaczenie wymogu prądu maksymalnego wejściowego DC od 13,3A do 20A dla projektowanych falowników?
Z przeglądu rynku ogniw przeważające jest wartości prądu maksymalnego 6-8A. Nie rozumiemy dlaczego prąd falownika ma mieć taką wartość. Czy Zamawiający proponuje zastosowanie falowników z kilkoma wejściami DC?
8. Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie obiektu nr 26 w PFU ponieważ przypuszczamy , że błędnie podano ilości paneli PV 16 sztuk. Obiekt jest oznaczony jako moc 2,0 kWp?
9. Czy Zamawiający dopuści panel PV mający sprawność 15,3 , czyli inną niż w PFU?
10. Czy Zamawiający dopuści panel PV mający napięcie maksymalne 31,1V czyli inną niż w PFU?
11. Zamawiający jest proszony o wytłumaczenie , czy w obiekcie oznaczonym nr 17 PFU ilość paneli 8 sztuk , zgadza się z założoną mocą maksymalną 2,5kWp?
12. Czy Zamawiający dopuści panel PV mający tolerancję mocy plus , minimum 3% czyli inną niż w PFU?
13. Czy Zamawiający dopuści panel posiadający tolerancję tylko dodatnią plus 5% , czyli inną niż w PFU?
14. W związku z tym , że nie potrafimy znaleźć na polskim rynku paneli PV spełniającego wymagania PFU prosimy  Zamawiającego o podanie co najmniej trzech typów i producentów – zgodnie z przepisami ustawy o prawie zamówień publicznych – spełniających wymagania PFU zachowujące zasady konkurencyjności. Ponadto podani producenci powinni dysponować raportami – sprawozdaniami z badań wydanymi przez niezależne jednostki certyfikujące?
15. Czy Zamawiający dopuści panel PV mający napięcie maksymalne 29,9V czyli inne niż w PFU?
16. Czy Zamawiający dopuści panel PV mający maksymalne 29,8V , czyli inne niż w PFU?
17. Prosimy Zamawiającego o podanie dokładne jakie raporty – sprawozdania z badania mają być załączone. Czy dokumenty mogą być wydane w języku jednostki certyfikującej? , cytuję wymagania podane w punkcie III 5 ogłoszenia

„Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego modułu fotowoltaicznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem – raportem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. 
Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego inwertera z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem – raportem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. „
18. Czy Zamawiający może podać nazwy jednostek certyfikujących i niezależnych akredytowanych badawczych  wykonujących raporty – sprawozdania z badań paneli fotowoltaicznych i falowników dopuszczonych do zadania w tym PFU?
19. Prosimy Zamawiającego o podanie czy panel fotowoltaiczny o grubości 38 mm też zostanie dopuszczony do przetargu?
20. Czy Zamawiający uważa za zasadne żądanie modułów PV posiadających ujemną i dodatnią tolerancję mocy. Czy nie lepiej domagać modułów PV posiadających wyłącznie dodatnią tolerancję mocy co z punktu widzenia Zamawiającego jest znacznie korzystniejsze , ponieważ w tej samej cenie zostaną zamontowane instalacje o wymaganej mocy lub o mocy wyższej , a nie instalacje o zaniżonej mocy od założonej. Będzie to miało miejsce przy dopuszczeniu modułów PV o ujemnej tolerancji mocy?
21. Jeżeli Zamawiający dopuszcza ujemną tolerancję mocy to panel PV o mocy 245Wp z dodatnią tolerancją mocy plus 5% także spełnia warunki SIWZ ponieważ jego moc wyniesie 245 plus 12,25W+257,25Wp. Czy Zamawiający dopuści taki panel do przetargu?
22. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie jak należy rozumieć minimalne wymagania odnośnie zakresu prądowego i napięcia minimalnego w falowniku jedno i trójfazowym.
23. Zamawiający rozróżnił w SIWZ oraz PFU , że 38 instalacji zostanie zabudowanych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych , a 15 na budynkach gospodarczych. Z dokumentacji fotograficznej nie wynika jednoznacznie miejsce lokalizacji modułów fotowoltaicznych np. poz.20 czy też poz.13. Prosimy więc podanie lokalizacji modułów fotowoltaicznych dla poszczególnych adresów.
24. W PFU i SIWZ pisze , że w 15 przypadkach przewiduje się montaż modułów fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami , cena za wykonanie takich instalacji powinna być rozdzielona na dwie części w celu rozróżnienia obowiązującej stawki podatku VAT:
- Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wewnątrz budynku mieszkalnego – objęte 8% podatkiem VAT,
- Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej poza budynkiem mieszkalnym (montaż modułów fotowoltaicznych wraz z kablem przyłączeniowym) – objęte 23% podatkiem VAT.
Roboty na pozostałych 38 budynkach , gdzie moduły fotowoltaiczne montowane będą na dachach budynków mieszkalnych objęte są 8% stawką podatku VAT , natomiast wykonanie dokumentacji projektowej niezależnie od usytuowania modułów objęte jest 23% podatkiem VAT.
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację druku oferty celem naliczenia prawidłowej stawki  podatku VAT.
25. Prosimy o sprecyzowanie jaka ma być moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. W opisie przedmiotu zamówienia podano łączną moc 138 kWp , natomiast w PFU z tabeli załącznika 1 wynika moc 137,5kW , a z podanych w tym załączniku parametrów instalacji wynika 139 kWp. Różnice są w poz.17 i poz.26 załącznika nr 1.
26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa lata. Prosimy o potwierdzenie , że przeglądy te należy wykonywać w okresie 5 letniej gwarancji.
27. Prosimy o potwierdzenie , że ewentualne wycięcie drzew leż po stronie Beneficjenta instalacji fotowoltaicznej.
28. Prosimy o podanie istotnych parametrów oferowanego modułu fotowoltaicznego wraz z podaniem dopuszczalnych odchyłek w celu zaoferowania produktu równoważnego.
29. W PFU Zamawiający określił wartości współczynnika tolerancji 0+/-5%. W praktyce moduły charakteryzują się tolerancja mocy 0/+5% , co oznaczałoby dla modułu objętego przedmiotem zamówienia moc od 250  do 262,5 Wp. Nie wiadomo natomiast jak traktować zapis umieszczony w PFU 0+/-5% , czy 238,5 Wp do 262,5 Wp? , prosimy więc o sprecyzowanie ile powinna wynosić tolerancja modułu.
30. W PFU Zamawiający określił , że „Wykonawca musi zapewnić osiągnięcie wszystkich wskaźników , co może wiązać się z koniecznością zainstalowania większej mocy paneli w stosunku do niezbędnej dla danej instalacji”. Prosimy podanie o jakie wskaźniki chodzi Zamawiającemu oraz podanie ich wartości.
31. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o niższej sprawności 15,1% i tolerancji mocy od 0 do +5 Wp i wadze 19,5 kg
32. Program Funkcjonalno Użytkowy po zmianach dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o napięciu jałowym Voc maksymalnie 30,6V. Większość modułów dostępnych na rynku posiada napięcie jałowe Voc powyżej 37V. Tym samym Zamawiający ogranicz liczbę Wykonawców i sam pozbawia się możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.
33. W poprawionej treści PFU w wymaganiach co do modułów , istnieje zapis „ Napięcie jałowe Voc – max 30,6V”. Czy aby na pewno jest to poprawne? Czy wartość 30,6V nie dotyczy czasem napięcia pracy Vmpp? Jest to dość niska wartość jak na napięcie jałowe modułu.
34. Proszę o określenie , które instalacje i o jakiej mocy są na dachach budynkach mieszkalnych , a jakie na budynkach gospodarczych. Fakt , że 15 mikroinstalacji jest na budynkach gospodarczych nie wystarcza do obliczenia właściwej ceny instalacji bez podania o jakiej mocy są te instalacje. Wiąże się to z różnicą podatku VAT. Po niektórych zdjęciach nie da się określić czy budynek jest budynkiem gospodarczym (np. klient nr 27 , gdzie jest tylko zdjęcie komina). Poniżej przykładowa tabela , którą prosiłabym o wypełnienie.

| Moc instalacji [kWp] | Podatek VAT [%] | Liczba instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 8 |  |
| 2,0 | 8 |  |
| 2,0 | 23 |  |
| 2,5 | 8 |  |
| 2,5 | 23 |  |
| 3,0 | 8 |  |
| 3,0 | 23 |  |
| 3,5 | 8 |  |
| 4,0 | 8 |  |
| 4,0 | 23 |  |
| 4,5 | 8 |  |
| SUMA | 53 |

Zamawiający przygotowuje na nie odpowiedź.
W związku z powyższym przedłuża się termin składania  ofert oraz złożenia wadium z dnia 29.07.2015r , godz.11:00 na dzień 03.08.2015 , godz.9:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2015r o godz.9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona , Plac Kościuszki 31.

Aktualność dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ważna na dzień 03.08.2015r oraz wadium , które musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą , tj. 30 dni licząc od dnia 03.08.2015r.

Na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia   polegającą na zmianie zapisów zawartych w pkt.X.ppkt.19 ; pkt.XI

Punkt X , ppkt. 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia obecnie brzmi:

19. Oferta musi być umieszczona: • w opakowaniu wewnętrznym (kopercie) z oznaczeniem:

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona”  oraz z podaniem nazwy, adresu, telefonu, adresu e-mail, faksu Wykonawcy, a następnie umieszczona  w opakowaniu zewnętrznym (kopercie) posiadającej TYLKO oznaczenie: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona”

z adnotacją:

Nie otwierać przed godz. 11:15 dnia, 29.07.2015 roku.

Zmienia się na

19. Oferta musi być umieszczona: • w opakowaniu wewnętrznym (kopercie) z oznaczeniem:

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona”  oraz z podaniem nazwy, adresu, telefonu, adresu e-mail, faksu Wykonawcy, a następnie umieszczona  w opakowaniu zewnętrznym (kopercie) posiadającej TYLKO oznaczenie: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona”

z adnotacją:

Nie otwierać przed godz. 9:30 dnia, 03.08.2015 roku.

Punkt XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia obecnie brzmi:

XI.	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać do dnia: 29.07.2015 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dabrowa Zielona

punk obsługi interesanta

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

- Oferty zostaną otwarte dnia: 29.07.2015 r., o godz. 1115  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona- sala konferencyjna

Zmienia się na:

XI.	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać do dnia: 03.08.2015 r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dabrowa Zielona

punk obsługi interesanta