Ogłoszenie nr 500008444-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Dąbrowa Zielona:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 553849-N-2017 
Data: 2017-07-19

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dąbrowa Zielona, Krajowy numer identyfikacyjny 53266500000, ul. Plac Kościuszki  31, 42265   Dąbrowa Zielona, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 555 018, e-mail ug@dabrowazielona.pl, faks 343 555 052. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.dabrowazielona.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: Budowa ścieżki edukacyjnej na działkach o nr ew. 1O3, 363, 785, 786,787, 839 w miejscowości Dąbrowa Zielona'' - wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki). o nawierzchni asfaltowej oraz częściowo z kostki brukowej betonowej wraz z altaną rekreacyjną i miejscem odpoczynku dla turystów, zjazdem z drogi powiatowej zabezpieczonym murem oporowym oraz tablicami informacyjnymi. Podstawowe parametry przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Długość 1,028 km szerokość 2,5m + 2 x 0,15 m pobocze utwardzone, spadek poprzeczny jednostronny 2%. Nawierzchnia asfaltowa – 2.304,9 m2: Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 – 5 cm; Podbudowa z tłucznia kamiennego – 15 cm; Warstwa odcinająca z pospółki – 15 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej z podbudową– 84,9 m2: Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej – 57,16 mb, Mur oporowy z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalą B500SP. zabezpieczony przed wilgocią emulsją bitumiczną wraz z balustrada ochronną – 14,75 mb. Przepust rurowy z rury HDPE o sr.80 cm – 3 mb Mała Architektura – altana mocowana do gruntu na kotwach stalowych, trzy tablice informacyjne montaż wzdłuż ścieżki edukacyjnej, nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo piaskowej – 14,93 m2 Ścieżka edukacyjna zlokalizowana będzie przy krawędzi pasa drogowego w celu pozostawienia możliwości dojazdu do okolicznych pól ciągnikami i maszynami rolniczymi wraz z przejazdem z kostki brukowej dla maszyn rolniczych. W zachodniej części terenu inwestycji inwestycja obejmuje równie¿ realizacje altanki rekreacyjnej z miejscem odpoczynku dla turystów oraz montaż trzech tablic informacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 
W ogłoszeniu powinno być: „ Budowę ścieżki edukacyjnej na dziatkach o nr ew. 1O3, 363, 785, 786,787, 839 w miejscowości Dąbrowa Zielona'' - wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki). o nawierzchni wykonanej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi oraz częściowo z kostki brukowej betonowej wraz z altaną rekreacyjną i miejscem odpoczynku dla turystów, zjazdem z drogi powiatowej zabezpieczonym murem oporowym oraz tablicami informacyjnymi. Podstawowe parametry przedmiotu zamówienia określa dokumentacja