SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartości  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1. Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, ul. Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona, tel. 34/355-50-18 fax.; 34/355-50-52, e-mail: ug@dabrowazielona.pl     adres strony internetowej: http://bip.dabrowazielona.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- 3.	Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Dabrowa Zielona, w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r”.

- W ramach zamówienia przewiduje się  wykonanie następujących robót z podziałem na 3 części :

- 3.1. Część I pn: „Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307,  od km 0+000 do km 0+970”.

- Zakres prac dla Części I obejmuje następujące roboty:

- - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie,

- - rozebranie zamulonej podbudowy tłuczniowej,

- - roboty ziemne – wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 5km,

- - profilowanie i wyrównanie podłoża na całej długości drogi,

- - wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm, z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 – 63mm,                                                                                                                  - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym  0 – 31,5mm,

- - skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg/m²,

- - ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o

- uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70 (dla KR3-4) wg WT2,

- - wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego, na ławie betonowej,                                                                                                             - wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach, gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70 (dla KR 3-4) wg WT2,

- - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm,                                     - regulacja pionowa studzienek wodociągowych

- 3.2. Część II pn: „Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 307 od km 0+010 do km 0+180”.

- Zakres prac dla Części II obejmuje następujące roboty:

- - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie,

- - roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km,                       - profilowanie i wyrównanie podłoża,                                                                                 - wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 – 63mm                                                                                                                      - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym  0 – 31,5mm,

- - skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg/m²,

- - ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o

- uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70 (dla KR3-4) wg WT2,

- - wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej,

- - wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70 (dla KR 3-4) wg WT2,

- - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm,

- - regulacja pionowa studzienek wodociągowych,

- 3.3. Część  III pn: „Remont drogi gminnej w miejscowości Zaleszczyny, droga na działkach nr 2130 i 2157, od km 0+000 do km 1+250”.

- Zakres prac dla Części III obejmuje następujące roboty:

- - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi w terenie,

- - roboty ziemne, wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 4km,                       - profilowanie i wyrównanie podłoża,                                                                                 - wykonanie podbudowy dolnej gr. 25cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 31,5 – 63mm                                                                                                                      - wykonanie podbudowy górnej gr. 10cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym  0 – 31,5mm,

- - skropienie podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 0,8kg/m²,

- - ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, warstwa ścieralna gr. 5cm, o

- uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70 (dla KR3-4)     wg WT2,

- - wykonanie obramowania na zjazdach, z krawężnika betonowego 15x22 najazdowego,na ławie betonowej,

- - wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu na zjazdach gr. 5cm, o uziarnieniu ciągłym AC11-S, na bazie lepiszcza asfaltowego 50/70 (dla KR 3-4) wg WT2,

- - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm gr. 8cm,

- - regulacja pionowa studzienek wodociągowych,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt  budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, maja na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi które wynikają z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej                                                                                                                         W/w dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dabrowazielona.pl

W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.                                                                 Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
    Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
    Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych  materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu  zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

Wspólny Słownik Zamówień

KOD CPV – 45.23.31.42-6 - Roboty  w zakresie naprawy dróg

4. Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy dla każdego zadania oddzielnie,

- zakończenie robót i odbiór:  Część I,  Część II, Część  III     do 31.08.2013r.

Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

5.1. Spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

5.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień

publicznych.

5.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą która

będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: dla Części I, Części II, Części III,

drogowej bez ograniczeń,  określone przepisami Prawa Budowlanego .          UWAGA:

Kierownik budowy  powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r Nr 243 , poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz.U. Nr 83 , poz. 578 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby , których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63 , poz. 394 z późn. zm.

5.4. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ;

tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie; dla Części I, Części II - co najmniej dwóch robót budowlanych , polegających na remoncie , przebudowie lub budowie dróg o długości 500 mb (każda) , a dla Części III- co najmniej dwóch robót budowlanych , polegających na remoncie , przebudowie lub budowie dróg o długości  1000 mb (każda)

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty określone:                                                                                        a) w punktach od 6.1. do 6.3. niniejszej specyfikacji,  lub

b) w punkcie 6.4.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1. niniejszej specyfikacji muszą być:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu o których mowa w art.22   ust. 1 – zawarte w druku oferta

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji muszą być:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku OFERTA.

b)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

c)	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

e) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy – prawo zamówień publicznych lub informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy, zawarta w druku oferta

6.3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. niniejszej  specyfikacji muszą być:

a)  Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o uprawnieniach określonych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 3 do specyfikacji wraz z informacja o podstawie do dysponowania ww osobami.

b) Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.

6.4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie  5.4. niniejszej  specyfikacji muszą być:                                                                 a) Wykaz wykonanych robót budowlanych , zakończonych w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie spełniających wymagania określone w  punkcie 5.4. specyfikacji – sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji

b) Dowody dotyczące  robót wymienionych w ww. wykazie   , określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , tzn.:

- poświadczenie albo

- inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa powyżej.

Dowody , o których mowa powyżej , są opisane w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02. 2013 r., poz. 231).

Wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa powyżej , może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 226 , poz. 1817).

W przypadku , gdy zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie , o którym mowa w punkcie 6.4.a) , zostały wcześniej wykonane , wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów , o których mowa powyżej.

6.5. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1. do

6.4. niniejszej specyfikacji.                                                                             6.5.1. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.a),  6.2.a), 6.2.e, 6.3.a) i 6.4.a) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.2.b) , 6.2.c) , 6.2.d), 6.4.b) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski

6.5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2.b), 6.2.c), 6.2.d) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2)  Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunktach 1a i 1b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

6.5.3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.2.a, 6.2.e oraz 6.5.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

6.5.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne, tj. w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku złożenia zobowiązania w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy.

6.5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku gdy wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punktach 5.3 i 5.4 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów,  kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

6.6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

a) wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informację , czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

b) dowód wpłaty wadium,

Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany  będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej . Wyliczone w kosztorysie ceny muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy.

7.	W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku , gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona , która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną , lub wyjątkowo faksem , zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą  poczty elektronicznej lub faksu.

Numery telefonów , faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 i 7 niniejszej specyfikacji

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Tadeusz Ciastko - w zakresie przedmiotu zamówienia, Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 , pokój nr 4 , Tel. 34/3555018 lub 019 w. 27, kom. 509231264 , w godz. 7:30 do 15:30

Wiesława Tyrek - w zakresie procedury przetargowej , Urząd Gminy Dąbrowa Zielona , Pl. Kościuszki 31 , pokój nr 14 , Tel. 34/3555018 lub 019 w. 30, w godz. 7:30 do 15:30.

8. Informacja o Podwykonawcach.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale

Podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić   Podwykonawcy lub Podwykonawcom  zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

9.	Zamawiający  wymaga złożenia wadium.

1/ Wadium ustala się w wysokości odpowiednio:

Dla Części I  -   9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Dla Części II –   6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Dla Części  III -10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Dla wszystkich części wadium wynosi – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

2/ Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.04.2013r do godz. 10:00

3/ Wadium może  być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ,

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa  w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007r Nr 42 , poz. 275 z póź, zm.)

4/ Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy

W Dąbrowie Zielonej:

Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej

Nr rachunku: 63827610132002020000130103

5/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

6/ Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w punkcie obsługi interesanta - parter Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 31, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

7/  W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy - Prawo zamówień

publicznych zawarte w art. 45 i 46.

8/ W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu , a jego  oferta podlegać będzie odrzuceniu.

UWAGA:

W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności , w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium  wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw;

2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie , gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny , bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą , poczynając od daty składania ofert.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą ale w oddzielnej kopercie , by nie było na stałe związane z ofertą.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

10.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

12. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona  przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Proponuje się , aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę(y) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy , przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

14. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 
     Zamawiającego.

- Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r (Część I, Część II, Część III, ) - niepotrzebne skreślić), proszę nie otwierać przed /data/ godz. …….., na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy bu umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, t.j.

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Parter – Punkt obsługi interesanta

Pl . Kościuszki 31 , 42 – 265 Dąbrowa Zielona

- W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

16. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w terminie do dnia 15.04.2013r. do godz. 10.00 (punkt obsługi interesanta – parter)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.04.2013 r. o godz. 10:15 w sali nr 108.

17. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z drukiem OFERTA, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, robót przygotowawczych i porządkowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej, wykonania kompletnej wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej, świadectwa charakterystyki energetycznej  obiektu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego.

18.Opis kryteriów oceny ofert

18.1.  Każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie

13.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnej części Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny

18.3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert dla każdej części oddzielnie według poniższych zasad:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto – 100%. 
Oferty oceniane będą według wzoru:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

gdzie:

Cn	– najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb	– cena oferty rozpatrywanej,

100	– wskaźnik stały,

100%	– procentowe znaczenie kryterium ceny.

Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

19. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na każdą część z osobna zostanie podpisana odrębna umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po  zakończeniu postępowania odwoławczego.

20. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia(wpłacenia) przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto oddzielnie dla każdej części  podanej w jego ofercie.

1/ Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 p.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U. z 2007r Nr 42 , poz. 275 z późn.zm.).

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej

Nr rachunku: 63827610132002020000130103

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust.1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na każdą część oddzielnie zostanie zawarta odrębna umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji a warunki jej zawarcia zostały określone w punkcie 19 niniejszej specyfikacji.

22. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2013r. , poz.232);

b)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

23. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części 3 ), na części wymienione w punkcie 3 SIWZ.

24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

25. Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

28. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

29. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

30. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

31. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Wzór umowy.

2. Druk OFERTA – do wypełnienia przez Wykonawców.

3. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - do wypełnienia przez Wykonawców.

4. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - do wypełnienia przez Wykonawców.

UMOWA Nr …………………..

zawarta w dniu ……………………. 2013 roku w  Dąbrowie Zielonej pomiędzy:                Gminą Dąbrowa Zielona z siedzibą: 42-265 Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31, NIP 9490615250, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Wójt Gminy – mgr Maria Włodarczyk

a firmą:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w : ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                     NIP:…………………….. , KRS ……………………………………………………………………………………….., zwanym  dalej „Wykonawcą”

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………………….. pod Nr ……………………….

o następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r” 
Część nr …… - ……………………………………………………………………………..

Część nr …… - …………………………………………………………………………….

Część nr …… - …………………………………………………………………………….

Zakres robót obejmuje między innymi następujące roboty:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………

- 2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej ,  
    przedmiarów robót , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
    budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te 
    stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z 
    przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową 
    warunkach.

- 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń
    przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem , że zmiany te będą 
    korzystne dla Zamawiającego.

- Będą to przykładowo okoliczności:

- a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem , ę zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- 4. Zamiany , o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu muszą być 
    każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z 
    projektantem.

- 5. Zamiany , o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie spowodują 
    zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy , o której mowa w § 2 ust. 1 
    niniejszej umowy.

6. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy , kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej . Wyliczone w kosztorysie ceny musza być zgodne z cenami przedstawionymi w § 2 niniejszej umowy. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy , określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy , strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe , którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego w wysokości:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……………………………

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.:……………………………………………………….

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………

netto w wysokości:……………………………………………………..

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do  zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej , jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym , a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie , pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.	Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT ,  robót przygotowawczych i porządkowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT  strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT.

§ 3

1.	Rozliczanie robót będzie się odbywało jedną fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

2..Faktura regulowana będzie w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez zamawiającego stosownie do § 13 umowy.

4.	Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§ 4

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 pkt. 1 w wysokości:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie …………………………………………….………………………………… .

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
    zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1
    ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
    dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
    wysokości.

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. 
    Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
    za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z
    powstałymi  odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie 
    wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z 
    tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 5

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy,

- zakończenie całości robót  i odbiór – 31.08.2013r.

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru           końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe , o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych , o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

4. Opóźnienia , o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku 
     budowy , udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez
     kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.

§ 7

1. Kierownikiem budowy jest: …………………………………………………………………..

Posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   drogowej bez ograniczeń

Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………………………………………………..

2.	Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

3.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a)	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4.	W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

5.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 8

- Nadzór inwestorski nad robotami, przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie:

……………………………..……………………………………………………………………………….……………………

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową,

z obowiązującymi przepisami, z projektem technicznym, ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

- 1.	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia,

b)	zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

c)	zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- 2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

3.	Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów.

4.	Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

5.	Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

a) W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę i podwykonawcę,

b) Zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,

c) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu potwierdzonego przez Bank, dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach, stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane,

d) W przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez Bank przelewu albo oświadczenia podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w punkcie c),

e) W przypadku faktur końcowych, z których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, złoży kserokopie przelewów potwierdzone przez Bank, dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktur końcowych wynagrodzenia należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

6	Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w punktach d) i e) zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 10

1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy , w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

2.	Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru.

3.	Odbiór końcowy robót zadania może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

4.	Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

- 5.	Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia

zadania .

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy.

7. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

§ 11

1.	Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

2.	Strony umowy ustalają 36-miesięczny okres rękojmi na roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego , jako załącznik do protokołu.

§ 12

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d)	Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

e)	Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub  podpisania protokołu odbioru robót.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

c)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d)	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.	Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, tj.z przyczyn określonych w ust.1 lit a i w ust. 2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4 lit c, po cenach przedstawionych w kosztorysie,

c)	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6.  Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
     części umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia  od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia danego zadania,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

-	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

7.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 13

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust.4 umowy,

b)	za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy dla poszczególnego zadania w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 umowy określonego dla zadania, którego zwłoka dotyczy, licząc za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

3.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4.	Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY

…………………….								……………………

Załącznik nr 2 do specyfikacji

....................... , dnia ...............

…....................................................................

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym

......................................................................

adres e-mail Wykonawcy

OFERTA

##### Urząd Gminy Dabrowa Zielona

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r ”

- Część I : Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307,  od km 0+000 do km 0+970.

- Część II: Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 307 od km 0+010 do km 0+180.

- Część III: Remont drogi gminnej w miejscowości Zaleszczyny, droga na

- działkach nr 2130 i 2157, od km 0+000 do km 1+250.

  - Oferujemy wykonanie w/w robót budowlanych na następujących zasadach:

1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Części I*

- Remont drogi gminnej w miejscowości Ulesie, droga na działkach nr 289, 294, 307,  od km 0+000 do km 0+970.

Cena brutto ( wraz z podatkiem VAT) w wysokości:……………………………………………… zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości ……..% , tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

cena netto w wysokości: …………………………………………………………………………………………………………………………………zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Części II*

- Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 307 od km 0+010 do km 0+180”.

Cena brutto ( wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………………………………………………………………………………………………..…………..zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w wysokości ……..% , tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

cena netto w wysokości: ………………………………………………………………………………..……………………………………………..zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Części III*

- Remont drogi gminnej w miejscowości Zaleszczyny, droga na działkach nr 2130 i 2157, od km 0+000 do km 1+250”.

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości: ……………………………………………………………………………………………………………………………… zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT w wysokości ……% , tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………….zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

cena netto w wysokości: ………………………………………………………………………………………………………………………………..zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Należy wypełnić w zakresie , na który zostanie złożona oferta

2.	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że dysponujemy osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: dla: Części I, Części II, Części III, drogowej bez ograniczeń.

Wykaz dotyczący tej osoby (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji) stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

5.	Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonaliśmy roboty budowlane spełniające wymagania określone w pkt 5.4 SIWZ.

Wykaz tych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , stanowią załączniki do niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

7.	Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się opisem technicznym, szczegółową specyfikacją techniczną wyk. i odbioru robót, przedmiarami robót opisującymi przedmiot zamówienia .

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Wadium zostało wniesione w dniu ……………………………

Dla Części  I  -  …………………… zł

(słownie: …………………………………………………………..……………………………………………………)

Dla Części II –  …………………….zł

(słownie: …………………………………………………………..……………………………………………………)

Dla Części III - ………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………..……………………………………………………)

Dla wszystkich części …………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………..)

W formie …………………………………………………………………………………………………………………………

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………………………………………………………….

lub na adres …………………………………………………………………………………………………………………..

Jesteśmy świadomi , że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

13. W przypadku wybrania naszej oferty , przed podpisaniem umowy złożymy

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

14. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych   
  informujemy, że:

* nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50 , poz. 331 , z późn.zm.)

* należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* Niepotrzebne skreślić

15.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)wykonanie ...........................................................................................

...........................................................................................................

b)wykonanie ...........................................................................................

...........................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji

# WYKAZ OSÓB

# spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy......................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................

tel. .............................. faks ............................. e-mail .............................

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z informacją czy osoba jest pracownikiem Wykonawcy.* | Numer uprawnień, data ich wydania, szczegółowy zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał. |
| --- | --- | --- |
| Uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg |  |  |

### Uwaga*:

### W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,  zobowiązany  jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia lub inny dokument (np. umowa zlecenie , umowa o dzieło) wskazujący , że wykonawca będzie dysponował w/w osobami przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia , w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

...............................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

# WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

spełniających wymagania  określone w pkt. 5.4.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................

Adres Wykonawcy: .....................................................................................

tel. ........................... faks .......................... e-mail ....................................

| Lp. | Nazwa i lokalizacja budowy | Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

UWAGA:

W przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie zrealizowanych robót budowlanych” roboty obejmują szerszy zakres prac, niż roboty związane z wykonaniem remontu lub budowy dróg, wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego określenia w ww. dokumencie wartości robót związanych z wykonaniem remontu lub budowy dróg