SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1. Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, ul. Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona, tel. 34/355-50-18 fax.; 34/355-50-52, e-mail: w.tyrek@dabrowazielona.pl; adres strony internetowej: http://bip.dabrowazielona.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- 3.	Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona” działająca w oparciu o technologię ultrafiltracji membranowej. – MBR (Membrane Biological Reactor)

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się m.in. wykonanie następujących robót:

      - budowę ocieplonego zadaszonego budynku technologicznego z wydzielonymi i kompletnie wyposażonymi w ciągi technologiczne pomieszczeniami: urządzeń obsługujących bioreaktor, stacji odwadniania i higienizacji osadu, mechanicznego oczyszczania - sito piaskownika, socjalno-biurowymi, agregatu prądotwórczego, magazynu wapna.

      - wykonanie kompletnej linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadu

      - wykonanie monitorowanego i opomiarowanego ciągu zlewczego ścieków dowożonych,

      - montaż na kanale doprowadzającym ścieki do pompowni kraty koszowej,

      - budowę pompowni ścieków surowych w postaci zbiornika betonowego o średnicy wewnętrznej 2m wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym,

      - budowę zakrytego zbiornika buforowego wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym, o pojemności czynnej ok. 100m3.

      - budowę zakrytego zbiornika reaktora biologicznego o pojemności czynnej ok. 335m3, z kompletnie wyposażonymi komorami nitryfikacji i denitryfikacji,

      - wykonanie kompletnie wyposażonej w urządzenia technologiczne zakrytej komory stabilizacji osadu o pojemności czynnej ok. 70m3,

      - budowę zbiornika ścieków oczyszczonych o średnicy wewnętrznej 2m - zbiornik wody technologicznej,

      - montaż biofiltra do neutralizacji odorów z obiektów oczyszczalni,

      - wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej wewnątrz budynku oczyszczalni wraz z montażem urządzeń sanitarnych,

      - wykonanie wewnętrznych instalacji zasilania elektrycznego obiektów oczyszczalni, układanie przewodów, montaż opraw oświetleniowych, montaż osprzętu elektrycznego,

      - wykonanie instalacji telekomunikacyjnej wewnętrznej wraz z zainstalowaniem aparatów telefonicznych,

      - montaż kompletnych tablic rozdzielczych, z wyposażeniem,

      - montaż stacji trafo wraz z wykonaniem linii średnich napięć i przyłączeniem zasilania do obiektu oczyszczalni,

      - montaż agregatu prądotwórczego dla zasilania awaryjnego oczyszczalni,

      - montaż grzejników elektrycznych konwektorowych,

      - badania i pomiary instalacji elektrycznych,

      - wykonanie instalacji piorunochronnej i połączeń wyrównawczych,

      - wykonanie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego, montaż słupów oświetleniowych zewnętrznych z osprzętem, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,

      - wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków,

      - wykonanie kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z rur o średnicy 250mm,

      - wykonanie ogrodzenia terenu długości 206 mb wraz z zabudową furtki wejściowej i bramy wjazdowej,

      - wykonanie wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie tłuczniowej,

      - zagospodarowanie terenów niezabudowanych poprzez wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzenia drzew,

      - wykonanie wewnętrznych linii zasilających, montaż tablic rozdzielczych, montaż przewodów, opraw i osprzętu,

      - budowa drogi dojazdowej długości 775mb –o nawierzchni tłuczniowej,

      - przeprowadzenia rozruchu eksploatacyjnego oczyszczalni przy udziale personelu Zamawiającego zakończone uzyskaniem założonego w projekcie oczyszczalni efektu ekologicznego tj. określonych dok. projektową parametrów ścieków oczyszczonych, potwierdzonego wynikami badań przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót .

Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac, Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi , które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji technicznej.

W/w dokumenty są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dabrowazielona.pl

W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.  Nadto Wykonawca który zdecyduje się na złożenie oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne, musi liczyć się z faktem, że zmiana urządzeń lub rozwiązań technicznych na inne, może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu do nowych rozwiązań w niezbędnym zakresie wymaganym prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. Koszty zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych obciążają Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu  zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

Wspólny Słownik Zamówień

KOD CPV

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania  terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45320000-6 Roboty izolacyjne

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

51111300-6 Usługi instalowania transformatorów

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45233140-2 Roboty drogowe

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy

- zakończenie całości robót oraz odbiór końcowy – do dnia 30 listopada  2013r

Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót z klauzurą „bez uwag”.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

5.1. Spełniają warunki , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

5.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.3.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót w następujących specjalnościach:

a) kierownik budowy – specjalność konstrukcyjno – budowlana,

b) kierownicy robót w specjalnościach:

* drogowej

* instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń wodociągowych , kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych,

* sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych .

UWAGA:

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (.t.j. Dz.U. z 2010r Nr 243 , poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (.t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 83 , poz. 578 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby , których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. Nr 63 , poz. 394 z późn. zm.)

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych  funkcji.

5.4.Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków w technologii ultrafiltracji membranowej MBR biologiczno mechanicznego oczyszczania ścieków o przepustowości minimum 100m³/d. każda w tym jednej o wartości brutto minimum 1.000.000 zł.

W przypadku robót budowlanych których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozlicznych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty określone:

a) w punktach od 6.1. do 6.4. niniejszej specyfikacji,

lub                                        
b) w punkcie 6.5.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1. niniejszej specyfikacji muszą być:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 – zawarte w druku OFERTA

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełniania warunku , o którym mowa w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji muszą być:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku OFERTA.

b)	Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

c)	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja , że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarta w druku „OFERTA”.

6.3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. niniejszej  specyfikacji muszą być:

a)  Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o uprawnieniach określonych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 3 do specyfikacji wraz z informacją o podstawie do dysponowania w/w osobami.

b) Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.

6.4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.4. niniejszej  specyfikacji muszą być:

- Wykaz wykonanych robót budowlanych, zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. specyfikacji – sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji

b) Dowody dotyczące robót wymienionych w ww. wykazie , określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , tzn.:

- poświadczenie albo

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa powyżej.

Dowody , o których mowa powyżej , są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z.2013r w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231).

Wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa powyżej , może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie , określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Radu Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009 r. Nr 226 , poz. 1817).

W przypadku , gdy zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie , o którym mowa w punkcie 6.4.a) , zostały wcześniej wykonane , wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów , o których mowa powyżej.

6.5. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1. do 6.4. niniejszej specyfikacji.

6.5.1. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.a),  6.2.a), 6.2.e, 6.3.a) i 6.4.a) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.2.b) , 6.2.c) , 6.2.d), 6.4.b) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2.b), 6.2.c), 6.2.d) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunktach 1)a) i 1)b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.  Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

6.5.3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.2.a) , 6.2.e) oraz 6.5.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.5.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne , tj. w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku złożenia zobowiązania w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych , a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 tejże ustawy.

6.5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku , gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków , o których mowa w punktach 5.3 i 5.4 niniejszej specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum , jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie , a w odniesieniu do innych podmiotów przez  upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

6.6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

a) wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informację , czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

b) dowód wpłaty wadium.

Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany  będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy (branże) zamówienia opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w kosztorysie ceny muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys będzie jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy.

oraz

harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia do dnia 30 listopada 2013 r.

Harmonogram musi być opracowany na podstawie tabeli elementów scalonych złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do  zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

7.	W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku , gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona , która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną , lub wyjątkowo faksem , zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą  poczty elektronicznej lub faksu.

Numery telefonów , faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 i 7 niniejszej specyfikacji

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Józef Mysłek - w zakresie przedmiotu zamówienia, Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 , pokój nr 5 , Tel. 34/3555018 lub 019 wew. 27 , w godz. 7:30 do 15:30

Wiesława Tyrek - w zakresie procedury przetargowej , Urząd Gminy Dąbrowa Zielona , Pl. Kościuszki 31 , Tel. 34/3555018 lub 019 wew. 30, w godz. 7:30 do 15:30. E-mail – w.tyrek@dabrowazielona.pl

8. Informacja o Podwykonawcach.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom  zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

9.	Zamawiający  wymaga złożenia wadium.

1/ Wadium ustala się w wysokości : 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych)

2/ Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.05.2013r. do godz. 1000

3/ Wadium może  być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej , z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ,

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa  w art. 6b ust.5 pkt.2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tekst. jedn. . Dz. U. z 2007r Nr 42 , poz. 275 z póź, zm.)

4/ Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy

W Dąbrowie Zielonej:

Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej

Nr rachunku: 63827610132002020000130103

5/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin

uznania na rachunku zamawiającego.

6/ Potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału

w punkcie obsługi interesanta - parter Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 31 , a

Kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) 
     uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do 
     oferty.

7/ W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte

w art. 45 i 46.

8/ W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji

form wadium, wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego

oferta podlegać będzie odrzuceniu.

UWAGA:

W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.

Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw;

2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jeżeli Wykonawca którego

oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie , gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny , bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą , poczynając od daty składania ofert.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie , by nie było na stałe związane z ofertą).

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

10.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
      Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
      elektronicznej.

12. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona 
      przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
     warunków zamówienia.

13. Proponuje się , aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
      ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez
      osobę(y) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (uprawnione do reprezentacji) , przy  czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był  opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

14. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 
     Zamawiającego.

- Na przesyłce zawierającej ofertę należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona”. Proszę nie otwierać przed ………. godz. ….

                - Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty , tj.

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Parter – Punkt obsługi interesanta

Pl . Kościuszki 31 , 42 – 265 Dąbrowa Zielona

- W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 14 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

16. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w terminie do dnia 06.05.2013r. do godz. 10 00. (punkt obsługi interesanta – parter)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.05.2013 r. o godz. 1015 w sali nr 108. (sala narad)

17. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z drukiem OFERTA, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, robót przygotowawczych i porządkowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania kompletnej wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysów różnicowych, płatnych prób, badań pomiarów i odbiorów technicznych, ubezpieczenia budowy na czas realizacji, świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie ma być zawarty obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w tabeli elementów scalonych zamieszczonej w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

18.Opis kryteriów oceny ofert

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

18. 2. Zamawiający będzie dokonywał oceny oferty według poniższych zasad:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto – 100%. 
Oferty oceniane będą według wzoru:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

gdzie:

Cn	– najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb	– cena oferty rozpatrywanej,

100	– wskaźnik stały,

100%	– procentowe znaczenie kryterium ceny.

Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

19. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po  zakończeniu postępowania odwoławczego.

20. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia (wpłacenia) przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto podanej w jego ofercie.

1/ Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej , z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r Nr 42 , poz. 275 z późn. zm.),

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Koniecpolu Oddział w Dąbrowie Zielonej

Nr rachunku: 63827610132002020000130103

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie

zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy .

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności

za częściowo wykonane roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, w ten sposób, iż zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości ustanowionego zabezpieczenia

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust.1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

21. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji , a warunki  ich zawarcia zostały określone w punkcie 19 niniejszej siwz

22. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze 
 do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013r. poz. 232);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.Nr 41 , poz. 238.

23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

25. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

28. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym , a przyszłym wykonawcom zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

29. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

30. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

31. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia , o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji:

1. Wzór umowy;

2. Druk Oferta – do wypełnienia przez wykonawców;

3. Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – do wypełnienia przez wykonawców.

4. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych – do wypełnienia przez wykonawców;

Dokumentacja projektowa do ewentualnego wypożyczenia u P. Józefa Mysłek , pokój nr 6

- Projekt Architektura_Technologia

- Projekt Konstrukcja

- Projekt Sanitarny wod_kan

- Projekt Elektryka instal. wew.

- Projekt Elektryka stacja trafo

- Projekt Zagospodarowania terenu,

- Projekt droga dojazdowa

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- STWiOR Podbudowa

WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 1 do siwz

UMOWA Nr …………………..

zawarta w dniu ……………………. 2013 roku w  Dąbrowie Zielonej pomiędzy Gminą Dąbrowa Zielona z siedzibą: 42-265 Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31, NIP 9490615250, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Wójt Gminy – mgr Maria Włodarczyk

a firmą:

………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w : ………………………………………………………………………………………………………

NIP:…………………….. , REGON……………………………………………………………….  wpis do właściwego rejestru………………………………………………………………………………………..,

zwaną  dalej „Wykonawcą” , którą reprezentują

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………………….. pod Nr ……………………….

o następującej treści:

§ 1

- 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona” działającej w oparciu o technologię ultrafiltracji membranowej. – MBR (Membrane Biological Reactor)

W ramach niniejszej umowy przewiduje się m.in. wykonanie następujących robót:

      - budowę ocieplonego zadaszonego budynku technologicznego z wydzielonymi i kompletnie wyposażonymi w ciągi technologiczne pomieszczeniami: urządzeń obsługujących bioreaktor, stacji odwadniania i higienizacji osadu, mechanicznego oczyszczania - sito piaskownika, socjalno-biurowymi, agregatu prądotwórczego, magazynu wapna.

      - wykonanie kompletnej linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadu

      - wykonanie monitorowanego i opomiarowanego ciągu zlewczego ścieków dowożonych,

      - montaż na kanale doprowadzającym ścieki do pompowni kraty koszowej,

      - budowę pompowni ścieków surowych w postaci zbiornika betonowego o średnicy wewnętrznej 2m wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym,

      - budowę zakrytego zbiornika buforowego wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym, o pojemności czynnej ok. 100m3.

      - budowę zakrytego zbiornika reaktora biologicznego o pojemności czynnej ok. 335m3, z kompletnie wyposażonymi komorami nitryfikacji i denitryfikacji,

      - wykonanie kompletnie wyposażonej w urządzenia technologiczne zakrytej komory stabilizacji osadu o pojemności czynnej ok. 70m3,

      - budowę zbiornika ścieków oczyszczonych o średnicy wewnętrznej 2m - zbiornik wody technologicznej,

      - montaż biofiltra do neutralizacji odorów z obiektów oczyszczalni,

      - wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej wewnątrz budynku oczyszczalni wraz z montażem urządzeń sanitarnych,

      - wykonanie wewnętrznych instalacji zasilania elektrycznego obiektów oczyszczalni, układanie przewodów, montaż opraw oświetleniowych, montaż osprzętu elektrycznego,

      - wykonanie instalacji telekomunikacyjnej wewnętrznej wraz z zainstalowaniem aparatów telefonicznych,

      - montaż kompletnych tablic rozdzielczych, z wyposażeniem,

      - montaż stacji trafo wraz z wykonaniem linii średnich napięć i przyłączeniem zasilania do obiektu oczyszczalni,

      - montaż agregatu prądotwórczego dla zasilania awaryjnego oczyszczalni,

      - montaż grzejników elektrycznych konwektorowych,

      - badania i pomiary instalacji elektrycznych,

      - wykonanie instalacji piorunochronnej i połączeń wyrównawczych,

      - wykonanie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego, montaż słupów oświetleniowych zewnętrznych z osprzętem, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,

      - wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków,

      - wykonanie kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z rur o średnicy 250mm,

      - wykonanie ogrodzenia terenu długości 206 mb wraz z zabudową furtki wejściowej i bramy wjazdowej,

      - wykonanie wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie tłuczniowej,

      - zagospodarowanie terenów niezabudowanych poprzez wykonanie trawników dywanowych oraz nasadzenia drzew,

      - wykonanie wewnętrznych linii zasilających, montaż tablic rozdzielczych, montaż przewodów, opraw i osprzętu,

      - budowa drogi dojazdowej długości 775mb –o nawierzchni tłuczniowej,

      - przeprowadzenia rozruchu eksploatacyjnego oczyszczalni przy udziale personelu Zamawiającego zakończone uzyskaniem założonego w projekcie oczyszczalni efektu ekologicznego tj. określonych dok. projektową parametrów ścieków oczyszczonych, potwierdzonego wynikami badań przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium.

2.	Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową zasadach.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.	Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

5.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

Będą to, przykładowo, okoliczności:

a)	powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b)	powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c)	wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

7.	Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów:

a)	kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy (branże) zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001 r.  Nr 80, poz. 867).

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do  obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od  umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy.

b)	harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, uwzględniającego  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia do dnia 30 listopada 2013 r.

Harmonogram musi być opracowany na podstawie tabeli elementów scalonych złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do  zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

§ 2

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na:

Cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……………………………

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….

obejmującą podatek VAT w wysokości 23%, tj.:……………………………………………………….

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………

Cenę netto w wysokości:……………………………………………………..

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Są to między innymi następujące koszty: podatku VAT, ewentualnego zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, koszt wszelkich robót przygotowawczych, ewentualnych robót rozbiórkowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, koszt wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wykonania niezbędnych rusztowań, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszt obsługi geodezyjnej w trakcie robót, koszt wykonania kompletnej wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysów powykonawczych i różnicowych, koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym kosztorysów różnicowych, koszt płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych, koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji, koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT , strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy , regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

5.W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

§ 3

1. Rozliczanie robót  będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

2.	Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b) niniejszej umowy .

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy założeniami harmonogramu a rzeczywistym terminem rozpoczęcia i realizowania poszczególnych etapów umowy Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania (zaktualizowania) harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b) niniejszej umowy. Aktualizacja ta musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Weryfikacja ta nie może prowadzić do zmiany terminu ukończenia przedmiotu umowy w całości.

3.	Faktury częściowe regulowane będą w terminie 30 - dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

4.	Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego z klauzurą „bez uwag” Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 40 % wartości zamówienia.

5.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.

6.	Wynagrodzenie za roboty stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy , Nr rachunku ……………………………………………. , prowadzony przez ……………………………………………………………………………………………………………..

§ 4

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto o której mowa w § 2 ust. 1niniejszej umowy co stanowi kwotę w wysokości:

………………… zł , słownie złotych …………………………………………………………………………………………..

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie …………………………………………….………………………………… .

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia

na jedną lub kilka form , o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem

ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi

30% wartości zabezpieczenia.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi

odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z

umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za

wykonane roboty.

6.W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3-letniego okresu  rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania , zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , albo jeśli jest to możliwe , do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 5

- Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy,

-	zakończenie całości robót  i odbiór końcowy – do 30.11.2013r

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, który wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli elementów scalonych złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych , o ile wykonanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokółami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 6

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego

1.1. Dostarczenie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy.

1.3. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.

1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie dziedziny przedmiotu umowy.

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w 
           § 10 niniejszej umowy.

1.6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych na zasadach określonych w
           § 3 niniejszej umowy , faktur.

1.7. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
           na składowanie materiałów.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu
            umowy zgodnie z dokumentacją projektową , warunkami wykonania i odbiorów 
            oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi , polskim prawem 
            budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi 
            przepisami.

2.2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

2.3. Wytyczenie geodezyjne nowego obiektu i wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej po zakończeniu robót.

2.4 Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, 
       instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych 
      do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i 
      oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i  prawidłowość 
      oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, 
      w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, 
       chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod 
       budowę, używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót  
       oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, 
       zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.  
      Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia
       placu budowy.

2.5. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować  
       plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwany „planem bioz” zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., (Dz.U. z 2003 Nr 120 , poz. 1126 z późn. zm. oraz przedstawić go Zamawiającemu.

2.6. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.7. Opracowanie kosztorysów różnicowych  w 2 (dwóch)  egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.8. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.9. Przeprowadzenia rozruchu eksploatacyjnego oczyszczalni przy udziale personelu Zamawiającego,

2.10. Uzyskanie założonego w projekcie oczyszczalni efektu ekologicznego tj. określonych dok. projektową parametrów ścieków oczyszczonych, potwierdzonego wynikami badań przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium,

2.11. Przekazanie Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy kompletnej instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków w 1 (jednym) egzemplarzu.

§ 7

1. Kierownikiem budowy jest : …………………………………………………………………..………………….

posiadający (-a) uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nr uprawnień: ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Kierownikiem robót jest: …………………………………………………………………………………………………

posiadający(-a) uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

Nr uprawnień …………………………………………………………………………………………………………………….

3. Kierownikiem robót jest: ………………………………………………………………………………………………….

posiadający(-a) uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nr uprawnień: …………………………………………………………………………………………………………………..

4. Kierownikiem robót jest: ………………………………………………………………………………………………….

posiadający uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

Nr uprawnień: …………………………………………………………………………………………………………………..

5.	Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz kierownika (-ów) robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

6.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby (osób) wyszczególnionej (-ych) w ust. 1, ust. 2 , ust. 3 , ust. 4  niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a)	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących bezpośrednio tej osoby,

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

7.	W przypadku zmiany osoby (osób) wyszczególnionej (-ych) w ust. 1 , ust. 2 , ust. 3 , ust. 4  niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

8.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby (osób), o której (-ych) mowa w ust. 1 , ust. 2 , ust. 3 , ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 8

- Nadzór inwestorski nad robotami, przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie:

………………………..……………………………………………………………………………….………………………………..

………………………..……………………………………………………………………………….………………………………..

Z siedzibą:…………………………………………………………, Tel. …………………………………………………….

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy i Wykonawcy poleceń związanych z wykonywanymi robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, niezbędnych do realizacji tychże robót w sposób prawidłowy, zgodny z umową z obowiązującymi przepisami, z projektem ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 , poz. 2016 z 2003r z późniejszymi zmianami. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

§ 9

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia

3. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

4.	Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców. W przeciwnym razie podwykonawcy nie mogą być wprowadzeni na plac budowy.

6.	Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

a) Zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,

b) Po wystawieniu faktury końcowej z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności tej faktury przez Zamawiającego, złoży kserokopie przelewów potwierdzone przez Bank, dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

7.	Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w punkcie 6 lit. b) zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktury końcowej. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 10

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego  przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2.	Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru  przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

3.	Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4.	Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy.  Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 5 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5.	W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.	Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

7.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.	Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1.	nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

8.2.	ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

10.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

10.1	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

10.2.	nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

11.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.`

§ 11

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 3-letniej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają innej gwarancji, lecz nie krócej niż 2 lata od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

3.Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu

§ 12

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c)	Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

d)	Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

b)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

c)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie  objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

e)	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie;

c)	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

d)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a)	w  przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

b)	w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a), a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;

-	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

7.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów  przygotowanych przez Wykonawcę, a  zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a), a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 13

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% ogółem wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b)	za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% ogółem wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% ogółem wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d)	za brak zgłoszenia podwykonawców Zamawiającemu - w wysokości 5% ogółem wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% ogółem wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (.t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

3.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4.	Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszące wartość określonych umową kar umownych o na zasadach przewidzianych ustawą Kodeks  Cywilny,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6.	Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do specyfikacji

....................... , dnia ...............

…....................................................................

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym

......................................................................

adres e-mail Wykonawcy

OFERTA

##### Urząd Gminy Dabrowa Zielona

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.

- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona.” działającej w oparciu o technologię ultrafiltracji membranowej. – MBR (Membrane Biological Reactor)

  - Oferujemy wykonanie w/w robót budowlanych na następujących zasadach:

1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena brutto ( wraz z podatkiem VAT) w wysokości:…………………………………………………… zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………..

obejmującą podatek VAT w wysokości 23%, tj.: …………………………………………………………zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………

cena netto w wysokości: ………………………………………………………………………………………………zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z tabelą elementów scalonych przygotowaną wg przedmiarów robót

Tabela elementów scalonych

| Wyszczególnienie (element robót) | Razem cena netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- |
| Lp. | Branża budowlana |
| 1. | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – roboty ziemne fundamentowe, obsybki i nasypy |  |
| 2 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - fundamenty, ściany fundamentowe, płyty stropowe |  |
| 3 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – ściany nadziemia, elementy żelbetowe, ruszt nstalowy |  |
| 4 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – konstrukcja dachu wraz z pokryciem |  |
| 5 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - tynki, stropy podwieszane, malowania |  |
| 6 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – podłoża posadzki, izolacje |  |
| 7 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – stolarka i ślusarka |  |
| 8 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – roboty wykończeniowe zewnętrzne |  |
| 9 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – przyłącz wodociągowy |  |
| 10 | Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne – kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych |  |
| 11 | Parkingi ciągi komunikacyjne, zieleń i ogrodzenie terenu – ogrodzenie terenu |  |
| 12 | Parkingi ciągi komunikacyjne, zieleń i ogrodzenie terenu - Dojścia i parkingi |  |
| 13 | Parkingi ciągi komunikacyjne, zieleń i ogrodzenie terenu - zieleń |  |
|  | Razem netto Branża budowlana |  |
| Branża droga dojazdowa |
|  | Razem netto Branża droga dojazdowa |  |
| Branża elektryczna |
| 1.1 | Wewnętrzne linie zasilające |  |
| 1.2 | Wykopy dla kabli nn |  |
| 1.3 | Montaż tablic rozdzielczych |  |
| 1.4 | Montaż przewodów |  |
| 1.5 | Montaż opraw |  |
| 1.6.1 | Montaż osprzętu |  |
| 1.6.2 | Pomiary instalacji elektrycznych |  |
| 1.6 | Instalacyjne roboty elektryczne (1.6.1 + 1.6.2) |  |
| 1.7 | Instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych |  |
| 1 | Razem netto dział - Instalacje elektryczne wewnętrzne |  |
| 2.1 | Montaż słupów oświetleniowych |  |
| 2.2 | Montaż opraw oświetleniowych |  |
| 2.3 | Układanie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego |  |
| 2 | Razem netto dział - Linia kablowa oświetlenia zewnętrznego |  |
|  | Razem netto Branża elektryczna |  |
| Branża sanitarna |
| 1 | instalacja wod - kan wewnętrzna budynku |  |
| 1.1 | kanalizacja |  |
| 1.2 | instalacja wodociągowa |  |
|  | Razem netto Branża sanitarna |  |
| Branża Technologia |
| 1 | Instalacje mechanicznego oczyszczania ścieków i zbiornik buforowy |  |
| 2 | Linia biologicznego oczyszczania |  |
| 3 | Linia odwadniania i higienizacji osadu oraz instalacje dezodoryzacji |  |
| 4 | Automatyka , rozruch |  |
| 5 | Dostawa sprzętu – pierwsze wyposażenie oczyszczalni ścieków |  |
|  | Razem netto Branża Technologia |  |
| Branża Elektryczna - trafo |
| 1.1 | Układanie kabli śn |  |
| 1 | Razem netto dział Linia kablowa śn |  |
| 2.1 | Montaż konstrukcji na słupie |  |
| 2.2 | Słupowa stacja trafo |  |
| 2.3 | Uziemienie słupa i stacji |  |
| 2 | Razem netto dział - Słupowa stacja trafo oraz uzbrojenie słupa |  |
| 3 | Linia kablowa nn |  |
|  | Razem netto Elektryczna - trafo |  |
|  | Razem netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Razem brutto |  |

2.	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia .

Wykaz  tych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , doświadczenia oraz uprawnień odpowiednich do stanowisk , jakie zostaną im powierzone , zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowią załączniki  do  niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

5.	Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy, tj. zakończyliśmy co najmniej dwie roboty budowlane spełniającą wymagania określone w punkcie 5.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz tych robót sporządzony według załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dowodami określającymi , że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi  , że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , stanowią załączniki do niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

7.	Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)lub przez spółkę cywilną  każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót opisującymi przedmiot zamówienia).

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu kosztorysy z podziałem na poszczególne elementy (branże) zamówienia opracowane metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U.Nr 80 , poz. 867).

11.Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wykonać i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia do dnia 30.11.2013r. Harmonogram musi być opracowany na podstawie tabeli elementów scalonych złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej i musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Wadium zostało wniesione:

w wysokości 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy)

W formie …………………………………………………………………………………………………………………………

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ………………………………………………………………….

lub na adres …………………………………………………………………………………………………………………..

Jesteśmy świadomi , że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

14.W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

zgodnie z warunkami ustalonymi w punkcie nr 20 oraz we wzorze umowy.

15. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy , że:

* Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.

* Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej
    listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* Niepotrzebne skreślić

16.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)wykonanie ......................................................................................................

......................................................................................................................

b)wykonanie ......................................................................................................

......................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji

# WYKAZ OSÓB

# spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................

tel. .............................. faks ............................. e-mail .........................................

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić wskazaną funkcję . | Numer uprawnień, data ich wydania, szczegółowy zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał. | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy (specjalność konstrukcyjno – budowlana) Kierownik robót Specjalność drogowa Kierownik robót ( specjalność instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych , kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych Kierownik robót specjalność instalacyjna w zakresie: sieci instalacji i urządzeń elektrycznych |  |  |  |

### Uwaga*:

### W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,  zobowiązany  jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia lub inny dokument (np. Umowa zlecenie , umowa o dzieło) wykazujący , że wykonawca będzie dysponował w/w osobami przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia

......................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

# WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

spełniających wymagania  określone w pkt. 5.4.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................

tel. ........................... faks .......................... e-mail ...............................................

| Lp. | Nazwa i adres (lokalizacja) budowy | Opis i zakres wykonanych robót budowlanych wraz z ich wartością | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót (d-m-r) | Nazwa i adres wykonawcy robót | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy