Załącznik nr 1 a

Opis przedmiotu zamówienia1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SAMOCHODU

| L.P | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Spełnienie wymagań – podać zastosowane rozwiązania i parametry techniczne 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd powinien spełniać wymagania aktualnych polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych (t. j. Dz. U. z 2017r poz. 1260 z późn. zm), |  |
| 2. | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 3. | Pojazd powinien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – z 27 kwietnia 2010 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie „Wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” ( Dz.U. Nr 85 poz. 553 ze zm.). |  |
| 4. | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą ( CNBOP ). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu /kopię dołączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego/. |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość maksymalna 6600 mm - wysokość maksymalna 2700 mm -szerokość maksymalna 2500mm z lusterkami bocznymi - rozstaw osi minimum 3500mm |  |
| 6. | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 3500 kg |  |
| 7. | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o mocy minimum 110 KM i pojemności minimum 1950 cm3, posiadający aktualne normy ochrony środowiska /czystość spalin/ spełniający normę emisji spalin minimum EURO-5, pojemność zbiornika paliwa minimum 80 litrów. |  |
| 8. | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2016 rok, kolorystyka: kabina i zabudowa czerwona /RAL-3000/, błotniki i zderzaki białe, żaluzje naturalne aluminium, |  |
| 9. | Układ jezdny 4x2, napęd na oś przednią lub tylną, układ kierowniczy ze wspomaganiem, pojazd wyposażony w ABS, ASR, ESP, skrzynia biegów 6-cio biegowa manualna + bieg wsteczny |  |
| 10. | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu z szybami przesuwanymi po obu stronach, - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, - boczne lusterka regulowane i składane ręcznie, - światła przeciwmgłowe, wskaźnik temperatury zewnętrznej, światła do jazdy dziennej LED - radio samochodowe z czytnikiem CD, - co najmniej poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację, - drzwi kabiny i przedziału załogi wyposażone w centralny zamek z pilotem, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym |  |
| 11. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny o parametrach dostosowanych do użytkowania w sieci MSWiA. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Radiotelefon dostarczy Zamawiający. |  |
| 12. | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno–sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich pracy. |  |
| 13. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania |  |
| 14. | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. |  |
| 15. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu oraz uchwyty umożliwiające transport drabiny, tłumic i węża ssawnego W75 /1 element 6m/, przewidzieć możliwość montażu w terminie późniejszym skrzyni na sprzęt. |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne, belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny, dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED, dodatkowe 2 lampy stroboskopowe z przodu pojazdu. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, głośnik min 90 W. |  |
| 17. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1,szerokość żaluzji bocznej minimum 1200 mm, tylnej minimum 800 mm. Długość zabudowy sprzętowej minimum 2700 mm. Wymagane oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji. Skrytki wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. |  |
| 18. | Wymagane oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające minimum 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii LED, uruchamiane w kabinie kierowcy. |  |
| 19. | Ogumienie uniwersalne, wielosezonowe, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. |  |
| 20. | Wysuwane tace minimum 2szt i półki aluminiowe minimum 3szt, mocowane do stelaża z miejscem na wyposażenie /pilarki do drewna, piła do betonu, narzędzia hydrauliczne, agregat prądotwórczy, najaśnice, sprzęt zabezpieczenia medycznego, pachołki itp/, półki winny posiadać możliwość zmiany położenia wysokości, szuflada wysuwana pionowo posiadająca uchwyty do transportu sprzętu burzącego i aparatów powietrznych, szuflada i wysuwane tace muszą mieć automatyczną blokadę w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Rozmieszczenie wg zapotrzebowania zamawiającego. |  |
| 21. | Należy przewidzieć możliwość montażu w terminie późniejszym agregatu wysokociśnieniowego z linią szybkiego natarcia i zwijadłem ręcznym np. AWP 50/40 oraz zbiornika wody min. 300l i zbiornika środka pianotwórczego. |  |
| 22. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach |  |
| 23. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem |  |
| 24. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 25. | Na tylniej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z antypoślizgowymi powierzchniami stopni. |  |
| 26. | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła zasilania, gniazdo z wtyczką wykonane jako samo rozłączalne wraz z ładowarką akumulatorów umieszczone w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolka sygnalizująca ładowanie na desce rozdzielczej, blokada rozruchu silnika w trakcie ładowania akumulatora. |  |
| 27. | Pojazd wyposażony z tyłu w hak typu kulowego do holowania przyczepy o masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg, gniazdo elektryczne do przyczepy, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu. |  |
| 28. | Maszt oświetleniowy z najaśnicami LED sterowany automatycznie. |  |
| 29. | Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu samochodu o sile uciągu minimum 3500 kg i mocy silnika minimum 5,5 KM, z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak i pokrowcem zabezpieczającym. |  |
| 30. | Tylne lampy pojazdu i belka świetlna zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
| 31. | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem m.in.: trójkąt ostrzegawczy, 2 kliny pod koła, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza |  |
|  | OGÓLNE |  |
| 32. | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące. Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące. |  |
| 33. | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 34. | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, m.in. : - karta pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne |  |
| 35. | Czas reakcji serwisu maksymalnie 72 godziny |  |
| 36. | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i mocowania elementów wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Sprzęt do zamontowania niebędący przedmiotem dostawy, dostarczy Zamawiający. |  |
| 37. | Odbiór samochodu w siedzibie Zamawiającego z pełnym zbiornikiem paliwa w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 38. | Obowiązkowe przeprowadzenie szkolenia z obsługi samochodu dla minimum 2 osób |  |

……..…….…………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej                    do    reprezentowania Wykonawcy

2 Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”  w przypadku zapisów ogólnych , w przypadku  gdy  wymagania są opisane przy pomocy parametrów technicznych lub dopuszczone jest zastosowanie różnych materiałów oraz terminów w tabeli, należy wpisać oprócz powyższych słów oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych )

1Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych podmiotów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zagwarantują realizację zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, produkty i wyroby. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.